# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 安康市汉滨区光脚谷景区旅游开发项目

建设单位（盖章）：陕西景全文化旅游发展有限公司

编制日期：             2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安康市汉滨区光脚谷景区旅游开发项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2018-610902-78-03-046277 |
| 建设单位联系人 | 马明亮 | 联系方式 | 13509156161 |
| 建设地点 | 陕西省安康市汉滨区五里镇白马石村、毛湾村、李湾村 |
| 地理坐标 | （北纬32度42分87.710秒，东经108度52分29.630秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 115、旅游开发中的索道建设 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 3750673.33 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 汉滨区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 80000 | 环保投资（万元） | 1086.7 |
| 环保投资占比（%） | 1.36 | 施工工期 | 2年 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 生态影响类》表1，本项目占地范围内涉及基本农田敏感目标，故编写生态环境影响专题报告。 |
| 规划情况 | 本项目建设涉及的规划情况见表1-1。 表1 项目所在区域涉及规划情况一览表 序号 规划名称 审批机关 审批文件名称 文号 1 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》 陕西省人民政府办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发《秦岭生态环境保护总体规划》的通知 陕政办发【2020】13号 2 《陕西省主体功能区规划》 陕西省人民政府 陕西省人民政府关于印发《陕西省主体功能区规划》的通知 陕政发【2013】15号 3 《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》 安康市人民政府办公室 安康市人民政府办公室关于印发安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）的通知 安政办发[2020]33号 4 《安康市旅游发展总体规划》 安康市人民政府 / / |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目建设与秦岭生态环境保护、旅游发展规划等相关规划符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与秦岭生态环境保护、矿产资源等相关规划符合性分析 名称 内容 本项目 相符性 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发[2020]13号） 本规划范围，东西以省界为界，南北以秦岭山体坡底为界，总面积5.82万平方公里，涉及6个市39个县（市、区）。包括核心保护区、重点保护区及一般保护区 项目位于陕西省安康市汉滨区五里镇，在规划范围内。为一般保护区。 符合 《陕西省主体功能区规划》 陕西省主体功能区划按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类。 重点开发区域，是指经济基础较强，具有一定的科技创新能力和较好的发展潜力，城镇体系初步形成，中心城市有一定辐射带动能力，重点进行工业化城镇化开发的城市化地区； 限制开发区域，指限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区； 禁止开发区域，指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他需要特殊保护，禁止进行工业化城镇化开发，并点状分布于重点开发和限制开发区域之中的重点保护区域。 本项目位于汉滨区省级重点开发区域内。项目主要建设光脚谷景区及其配套设施，项目运营过程可带动汉滨区经济发展，进一步促进区域城市化建设，且运营期污染少，对环境影响小，项目建设可行。 符合 《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》（安政办发[2020]33号） ——核心保护区。海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。除《条例》另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动。法律、行政法规对核心保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。禁止新建水电站，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止房地产开发，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止开办农家乐、民宿。 ——重点保护区。除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，主要包括：海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。禁止新建水电站、禁止勘探、开发矿产资源和开山采石、禁止房地产开发、禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所。 ——一般保护区。除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。 本项目位于陕西省安康市汉滨区五里镇，项目标高范围为280.39m-616.30m，经核对项目选址范围内不涉及重点保护区和核心保护区，属于一般保护区。 符合 《安康市旅游发展总体规划》 安康近期成为以绿色生态为本底，以山水休闲观光为支撑，以短期健康养生度假和专项旅游为补充的旅游的地；中期成为中国生态旅游示范区、中国比较知名的休闲型健康养生旅游目的地和深度游憩目的地；远期成为具有“健康快乐，清新靓亮丽，诗意休闲”品质的，具有良好生态、优美环境、深厚文化底蕴的，适合人们游憩、停留、居住的，中国著名、具有一定国际知名度的休闲型健康养生旅游目的地和深度游憩目的地。 本项目建设光脚谷景区及其配套项目，属于绿色生态项目。 符合 充分依托秦岭、巴山、汉水良好生态与优美环境、以及汉水流域道家文化等资源，并结合秦巴中医药产业的优势资源，培育具有休闲特质的健康养生文化。 本项目主要依托秦岭的优美环境发展旅游文化。 符合 由上表对照分析可知，本项目符合《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》、《陕西省主体功能区规划》、《安康市旅游发展总体规划》等相关文件要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“三十四、旅游业”中“2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”。项目不在陕发改产业［2007］97号文《陕西省限制投资类产业指导目录》、《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规【2020】1880号）内。 本项目已取得汉滨区发展和改革局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》。 因此项目符合国家相关产业政策。 2、其他政策符合性分析 表1-3 项目涉及相关政策概要情况 相关规划及规划内容概要 本项目建设情况 符合性 《陕西省秦岭生态环境保护条例》（第二次修订）2020年12月1日施行 总则 第二条 在秦岭生态环境保护范围内进行自然资源保护、利用及开发和其他各类建设等活动适用本条例。 本条例所称秦岭生态环境保护范围，是指本省行政区域内东西以省界为界，南北以秦岭山体坡底为界的区域。具体范围由省秦岭生态环境保护总体规划确定。 本项目位于陕西省安康市汉滨区五里镇，项目标高范围为280.39m-616.30m，经核对项目选址范围内不涉及重点保护区和核心保护区，属于一般保护区。 符合 生态环境保护规划和生态功能区划 第十五条 秦岭下列范围，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划分为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 符合 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 符合 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 符合 《中华人民共和国基本农田保护条例》（2018版） 基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。 经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、恳多少的原则，负责开恳与所占基本农田的数量与质量相当的耕地没有条件开或者开恳的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开恳费，专款用于开新的耕地。 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 禁止任何单位和个人闲置、荒基本农田。 本项目属于旅游开发项目，对于项目范围内基本农田坚决不占用，仍用于农作物的种植。 符合 由上表可知，本项目符合相关政策的要求。 3、“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-4。 表1-4 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 本项目 相符性 生态保护红线 根据《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》（安政办发[2020]33号），本项目不在安康市秦岭生态保护红线内，项目不涉及自然保护区、饮用水保护区等生态环境保护目标。 符合 环境质量底线 根据《环保快报》及现状监测结果，评价区环境空气各监测点监测值满足《环境空气质量标准》二级标准，属于达标区；项目区昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》2类标准；评价区地表水水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线。 符合 环境准入负面清单 本项目位于安康市汉滨区，项目没有被列入安康市汉滨区人民政府办公室《汉滨区国家重点生态功能区产业准入负面清单》（汉政办发〔2019〕142号）之内。 符合 4、与《陕西瀛湖湿地省级自然保护区》符合性分析 经查阅相关资料，根据安康市人民政府关于《陕西瀛湖湿地省级自然保护区勘界立标成果的公示》可知，本项目距离陕西瀛湖湿地省级自然保护区约5.1km，不在《陕西瀛湖湿地省级自然保护区》的核心区、缓冲区及实验区，见附图，故本项目的建设符合《陕西瀛湖湿地省级自然保护区》的要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于陕西省安康市汉滨区五里镇白马石村、李湾村及毛湾村，行政区划隶属于安康市汉滨区五里镇管辖。项目东距汉滨城区15km，北侧紧邻G65包茂高速，东北距包茂高速五里收费站约2.6km，北距长同线2.1km，有水泥公路相通。项目中心地理坐标为：东经108.869444413°，北纬32.697297007°。项目道路与乡村相连通，交通较为方便。 项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 项目名称：安康市汉滨区光脚谷景区旅游开发项目 建设单位：陕西景全文化旅游发展有限公司 建设地点：陕西省安康市汉滨区五里镇白马石村、毛湾村、李湾村 建设性质：新建 占地面积：景区总占地面积24km2，本次评价占地面积3750673.33m2（3.75km2） 建设内容：景区主要包括入口门户区、亲子休闲区、山地运动区、田园体验区等几大板块的旅游项目建设核产品开发工程，涵盖以道路交通、给排水、电力电讯、环卫、防灾减灾、旅游安全、智慧旅游等为主的基础设施建设工程和服务中心、服务点以及旅游导览系统等旅游服务设施，以及以吃、住、行、游、购、娱为主的旅游产业要素完善工程等。 本项目分二期建设，一期主要建设入口门户区、亲子休闲区（景区核心区）及其配套设施，剩余部分为二期建设内容（目前未规划），本次仅对一期建设内容进行环境影响评价，二期建设内容不在本次评价范围内，项目景区总体规划图见附图3.1。 总投资：80000万元 劳动定员及工作制度：项目劳动定员100人，年工作365天，每天工作8h。 项目进展：本项目尚未开始建设，现正在办理各项前期手续。 2、建设项目组成 目前，本项目仅评价入口门户区及亲子休闲区（景区核心区），项目规划结构为“一带、八区、十二景”，“一带”即一条完整的车行绿带连接各个景点；“八区”即湿地游憩、溪谷探险、光脚驿、花海梯田、轻户外扩展基地、亲子乐园、秦汉古集、田亩农色·祈福安康等分区；“十二景”即花溪叠瀑、沿溪九曲、溪谷探险、湖光潋滟、撒野稻田、风情驿站、光脚小筑、花海梯田、水月洞天、萌宠农场、百果乐园、横峰侧岭等相关内容，项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程 项目 主要建设内容 主体 工程 秦汉古集C-1 占地面积52615m2，主要建设有秦汉古集、景区入口、花溪叠瀑等，总建筑面积为7525m2。 湿地休憩A-1 占地面积172440m2，主要建设有观景平台、滨水栈道、亲水平台、溪谷风光及沿溪九曲等，总建筑面积为362m2。 溪谷探险A-2 占地面积495790m2，主要建设有溪边步道、探险索道、便民服务点、溪谷观瀑、梯田、映月镜湖等，总建筑面积为390m2。 光脚驿 A-3 占地面积267520m2，主要建设有光脚溪滩、光脚驿、民宿集群、餐吧等，总建筑面积为11690m2。 花海梯田B-1 占地面积554890m2，主要建设有溪谷观瀑、观瀑台、农家餐饮、清新食坊、峡谷飞瀑、花田记忆、石趣手工坊等，总建筑面积为3640m2。 轻户外拓展基地 B-2 占地面积380410m2，主要建设有丛林野趣、“轻素拓”自然乐园、丛林CS、林中树屋、深谷叠瀑等，总建筑面积为360m2。 亲子乐园B-3 占地面积402030m2，主要建设有“轻体翼”户外攀爬、“轻射艺”射箭基地、萌宠农场、蔬菜采摘等，总建筑面积为780m2。 田亩农色·祈福安康C-2 占地面积512630m2，主要建设有百果乐园、祈福广场、登山道、观景阁等，总建筑面积为6687m2。 辅助工程 景区大门 景区大门占地面积1000m2 垃圾回收站 本项目共设垃圾回收站3处，每个垃圾中转站服务半径为800m，占地面积为15m2，均位于人流密集区，便于生活垃圾及旅游垃圾的回收及清理。 公共卫生间 项目共设公共卫生间13处，共设置9×10m3与4×30m3化粪池，总建筑面积为1480m2，男厕与女厕比例为1:1.5。 道路工程 项目规划新建三级道路系统，一级车行道路宽6m，长度约9km，二级人性道路宽2m，三级人行道路宽0.5-1.2m，人行道路长度约17.5km。 引水工程 项目主要建设景区配套的引水工程，主要建设1#农业农田灌溉堤坝及其水渠；2#生态景观瀑布；3#农业蓄水堰塘及4#三道谷坊，以减少水土流失。 公用工程 给水 项目供水来源于农村自来水，灌溉用水采用河水，设置2座给水泵站，分别位于2#及3#引水工程处。 排水 项目景区雨水散排入河；生活污水经景区化粪池收集预处理，定期经吸污车抽出用于农田施肥。 供电 项目供电采用市政供电，由白马石村10kV农网线路接入。 采暖制冷 项目涉及室内的地方采用分体式空调进行采暖及制冷。 环保工程 废气治理 ①对于油炸、烧烤、炒菜类，要求后期具体入驻的企业，根据自身情况，另行环评，要求农家餐饮及民宿集群厨房安装净化效率不低于75%的油烟净化器。 ②垃圾回收站地面防渗，封闭设置，并派专人负责清理，做到日产日清；萌宠乐园恶臭：安排专门人员对区域内产生的禽畜粪便进行收集，并设置一个10m3密封的粪便堆存处，对粪便进行发酵处理，且对养殖区的周围进行绿化处理。 ③对于柴油发电机产生的废气，要求使用0#普通柴油，且将其放置在空气流通的区域。 废水治理 项目景区雨水散排入河；生活污水经景区化粪池收集预处理，定期经吸污车抽出用于农田施肥。 噪声治理 对于公共设备噪声，例如水泵、风机等，采取密闭隔音、吸音和消声处理措施；对泵采用软连接等措施。 固废处理处置 ①餐厨垃圾：由有资质的单位拉运处理。 ②废油脂：由有资质的单位拉运处理。 ③秸秆等农作物废弃物：沤肥后用作有机肥。 ④禽畜粪便：产生的禽畜粪便经收集后，拉运至菜园及果园，用作有机肥。 ⑤农药瓶罐：由危险废物暂存间暂存后，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 ⑥废弃化肥袋：经过收集后，定期交由物资回收单位进行处置。 ⑦废机油：暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置。 ⑧生活垃圾：日产日清，定期交由环卫部门清运处置。 3、项目建设方案 （1）规划设计的基本原则 ①特色鲜明 高水平、高起点面向21世纪，在景观组织、项目开发、设施设置上既保持区域原有自然人文风貌，又顺应国际旅游发展大趋势，体现国内领先水平。 ②人与自然生态的融合 全面贯彻生态思想，实现项目区内的生态良性循环。把人作为生态链的一环进行规划设计，最大程度实现景观自然生态化。 ③体现人本精神 突出对旅游度假者的关爱强调旅游度假者的参与性、娱乐性、舒适性和视觉愉悦性，充分考虑当地民俗风情和自然生态风光，规划布局中应特别遵循“舒适性”的原则，充分考虑规划区的经营和可持续发展。 ④协调环境建设和旅游开发 充分考虑风景区经营和可持续发展自然风景区的生态环境建设和景点建设，充分考虑自然风景区经营和旅游开发的要求，同时旅游开发也应遵从适度原则，是整个自然风景区保持可持续发展的最佳状态。 ⑤统筹规划，协调开发 旅游开发与现代农业生态产业同步开发，应充分利用各自优势，相互补充，优势互补，生态协调，整体规划，合理部署，有效互动，为整个规划区开发的启动并进入良性循环做好充分准备，发挥本区土地资源的最大生态效益和经济效益。 项目区具体规划如下： 图1 项目区域规划布局图 “一带”：一条完整的车行绿带连接各个景点 本次规划共设计三级道路系统。一级车行道路6m，主要为电瓶车行车道，景区核心区设置电瓶车游赏系统，形成闭合的环形道路，设置多辆环保电车，满足高峰期游客求；二级人行道路2m，三级人行道路0.5-1.2m，为了行人游客安全，保护旅游区生态环境，交通采用人车分流。除紧急情况外，不允许外部机动车进入人行道路。所有社会车辆停放在旅游入口处公共停车场游人进入旅游区可漫步其中也可登山道体验自然，感受慢生活。 “八区”：湿地游憩、溪谷探险、光脚驿、花海梯田、轻户外扩展基地、亲子乐园、秦汉古集、田亩农色·祈福安康等分区。 项目深度挖掘景区自然资源价值、多样风情及多种感官体验，形成“3+3+2”的八大主题区项目规划结构，其中分为三大自然生态区（A-1~A-3）、三大主题活动区（B-1~B-3）、两大人文体验区（C-1~C-2）的精品体验式旅游。 “十二景”：花溪叠瀑、沿溪九曲、溪谷探险、湖光潋滟、撒野稻田、风情驿站、光脚小筑、花海梯田、水月洞天、萌宠农场、百果乐园、横峰侧岭。 项目充分利用景区内现有的自然风光及景致，通过改造后，打造成不同的观景体验区，为游客提供多元化游览体验，满足不同游客的旅游体验。 4、搬迁安置 根据项目详细性规划可知，本项目景区核心区共涉及农户102户，总占地面积13260m2，项目通过对景区核心区内的农户进行统一整改，对景区内可用的农民房进行改造，成为可利用的经营场所，对不可用的土坯房进行搬迁安置，目前项目范围内的农户搬迁安置已由政府主导搬迁安置完成。 5、景区运营及客流量情况 景区运营时间：景区年营业天数365天，开放时间为9:00~21:00，为12h，民宿集群等住宿场所全天24h营业。 客流量情况：根据项目位置、规模及建成后的综合效益，预计景区日客流量淡季（10月~3月）为500人每天，旺季（4月~9月）为2000人每天。 6、公用工程 （1）给水 本项目用水来源于农村自来水，主要为游客用水、员工生活用水、民宿用水、道路洒水、绿化用水，新鲜水总用水量为40246.35m3/a。 ①游客用水 项目景区内共建设13座水冲式公共卫生间，游客用水主要为公共卫生间用水，总建筑面积为260m2。用水指标按照8L/人·d，项目年接待游客约50万人，根据光脚谷位置、规模及建成后的综合效益，预计景区日客流量淡季（10月~3月）为500人/d，旺季（4月~9月）为2000人/d。使用人数按游客数的100%计，则游客用水量淡季为4m3/d，旺季为16m3/d，合计为3680m3/a。 ②员工生活用水 光脚谷景区建成后预计招收100名员工，本项目员工均不包含食宿，景区内员工生活用水取40L/人·d，则员工日常生活用水量合计为4m3/d，1460m3/a。 ③民宿用水 本项目在光脚驿设置有民宿集群，根据建设单位提供资料，民宿集群中约设置床位150个，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中一般旅馆用水定额为130L/（床·d），项目分淡季及旺季，旺季按入住率80%计，淡季入住率按30%，则项目旺季用水量为2886m3/（185d），淡季用水量为1053m3/（180d）。 ④道路洒水 本项目景区道路面积合计为78722m2，用水指标按照2.5L/（m2·d）计，年洒水按150天计，则道路洒水量合计为80.88m3/d，29520.75m3/a。 ⑤绿化用水 本项目绿化面积合计为9150m2，用水指标按照2.0L/（m2·d）计，年洒水90天，则绿化用水量合计为4.51m3/d，1647m3/a。 （2）排水 本项目游客及员工生活污水、民宿用水产生系数取0.8，则游客废水产生量为2944m3/a，员工生活污水产生量为1168m3/a，3.2m3/d，民宿废水产生量为3151.2m3/a，项目游客废水及员工生活污水、民宿废水均经化粪池预处理，再经吸污车抽吸后用于农田灌溉，不外排。 道路洒水、绿化用水均蒸发或下渗，无废水产生。 项目用水、排水情况见表2-2所示。 表2-2 给排水量表 序号 名称 用水情况 排水情况 去向 日用水量 年用水量 日排水量 年排水量 m3/d m3/a m3/d m3/a 1 员工生活用水 4 1460 3.2 1168 经景区化粪池预处理后，通过吸污车定期清掏、外运堆肥 2 游客用水 旺季 16 3680 12.8 2944 淡季 4 3.2 3 民宿用水 旺季 15.6 3939 12.48 3151.2 淡季 5.85 4.68 4 绿化用水 4.51 1647 0 0 全部蒸发 5 道路洒水 80.88 29520.75 0 0 全部损失 6 合计 旺季 120.99 40246.35 28.48 7263.2 经景区化粪池预处理后，通过吸污车定期清掏、外运堆肥 淡季 99.24 11.08 图2 项目旺季（185d/a）水平衡图 单位：m3/d 图3 项目淡季（180d/a）水平衡图 单位：m3/d （3）供电 项目供电采用市政供电，由白马石村10kV农网线路接入。 （4）供暖、制冷 项目区餐厅、景区大门等的夏季制冷和冬季供暖均采用分体式空调。 7、劳动定员 项目营运后，共计员工100人，年工作365d，项目员工均不在景区食宿。 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目平面布置 本项目为旅游风景区建设项目，项目建设内容主要包含入口门户区及亲子休闲区（景区核心区）。入口门户区主要结合光脚谷景区自然环境与主题特色，完善游客接待设施建设，打造集旅游客运、旅游集散、旅游休闲为一体的旅游服务集散地，即游客进入景区的第一印象区域。亲子休闲区为景区核心区域，规划以“自然生态”为特色，以亲子互动为主打，打造一个父母与孩子休闲娱乐、亲近自然的欢乐场所。 项目规划结构为“一带、八区、十二景”，“一带”即一条完整的车行绿带连接各个景点；“八区”即湿地游憩、溪谷探险、光脚驿、花海梯田、轻户外扩展基地、亲子乐园、秦汉古集、田亩农色·祈福安康等分区；“十二景”即花溪叠瀑、沿溪九曲、溪谷探险、湖光潋滟、撒野稻田、风情驿站、光脚小筑、花海梯田、水月洞天、萌宠农场、百果乐园、横峰侧岭等。 项目由北向南分别为秦汉古集、湿地游憩、溪谷探险、光脚驿、花海梯田、轻户外扩展基地、亲子乐园及田亩农色·祈福安康。 本项目以光脚谷为中心，沿着光脚谷自然地形建成一条完整的车行绿带，并划分出“八区、十二景”形成光脚谷独特的景观特色。项目各区域之间有场区道路相互连接，布局合理。 综上所述，本项目平面布置合理。 2、施工布置情况 项目施工期设置1个施工营地，不设置预制场、拌合站、取土场及弃渣场，施工人员均为当地农民。采购商品混凝土用于现场建设，施工临时堆料场布置于入口门户区。 |
| 施工方案 | 1、施工组织方案 （1）主要施工内容 本项目主要施工内容为清理地面，核查需保护、保留的树木等，对其进行实施保护，建设景区入口、观景平台、滨水栈道、溪边步道、探险索道、便民服务点等，并配套建设各类供水、排水及污水处理等基础设施。 项目施工期主要包括基础工程（土建施工、场地清理）、主体工程（建筑物建设）等。景区设置1个临时施工营地，位于入口门户区。由于建设内容较小，开挖量较少，不设置取土（石、砂）场，没有废渣和剩余土石方，不设置弃土场；施工临时道路施工完成后作为景区道路修建。 施工期主要工艺流程及产污节点见图4。 图4 项目施工期工艺流程及产污节点图 （2）索道施工内容 ①索道施工的主要工程内容 索道基础设施主要包括高空滑索索道上站、下站。建设2个站房，站房总占地面积约为260m2，水平长度约650米，高差约13m。 ②索道施工方式 由于受项目所在地地形及周边环境的影响，本项目高空滑索索道上站、下站施工过程主要以人工方式和半机械方式进行。索道施工主要包括土建施工和设备安装两部分组成。 A.土建施工：高空滑索索道上站、下站建设于山头地面相对平整区域，经过场地平整、土方开挖、地基建设、房屋建设等完成。 B.设备安装施工：主要包括站内设备安装和钢丝绳安装等组成。 2、建设周期 项目施工总工期24个月，预计2021年11月开工，2023年10月份建设完工，投入运营。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，本项目涉及1个一级生态区、1个二级生态区、1个三级生态功能区，生态功能区划见表3-1和附图6。 表3-1 项目评价区涉及的生态功能区划表 一级区 二级区 三级区 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区 汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区 月河盆地城镇与农业区 （2）土地利用类型 按照国土资源部颁发的《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）规定，结合国家农业区划委员会颁布的《全国土地利用现状调查技术规程》以及遥感解译结果，评价区土地利用现状见附图8。本项目生态评价范围各土地利用类型分布面积统计见表3-2。 表3-2 各区土地利用类型统计 土地利用类型 评价区 项目范围内 一级类 二级类 面积（km2） 比例（%） 面积（km2） 比例（%） 地类代码 地类名称 耕地 0103 旱地 2.6922 26.97 1.2605 33.62 林地 0301 乔木林地 1.6326 16.35 0.5795 15.45 0305 灌木林地 2.5807 25.85 0.9298 24.79 草地 0404 其它草地 2.6755 26.80 0.9598 25.59 住宅用地 0702 农村宅基地 0.2122 2.13 0.0143 0.38 交通用地 1003 公路用地 0.1762 1.77 / / 1004 农村道路 0.0132 0.13 0.0068 0.18 合计 9.9826 100 3.7507 100 根据解译结果分析，生态评价区内土地利用类型分布有如下主要特征：生态评价区内土地利用现状以耕地为主，面积约2.6922km2，占评价区总面积（9.9826km2）的26.97%，在评价区内广泛分布。其次为草地及灌木林地，面积分别约2.6755km2及2.5807km2，占评价区总面积的26.80%及25.85%。再次之为乔木林地。住宅用地及交通用地属于零星分布。 （3）土壤类型 项目区地处秦岭中低山区，主要土壤类型为：黄棕壤、棕壤。土壤分布具有垂直地带性和水平地带性特点：秦、蟒二岭海拔1300m以上绝大部分为棕壤；1000～1300m主要为粗骨性褐土和褐土；1000m以下为丘陵区淋溶褐土，河流沿岸阶地以淤土为主，兼有潮土和水稻土。 黄棕壤、棕壤土占全区总土地面积的82％，为重要的森林和经济林土壤，其特点为粘化度高，夹有石渣，透水性差，粘重坚实，土层较薄，易于流失。土壤容重为1.2g/cm3，孔隙度52％，粘粒比为17％，有机质含量为1.3％，全氮0.07％，全磷0.09％，全钾2.36％，速效磷19.0PPm，速效钾166PPm，碱解氮55.6PPm。 土壤理化性质总体特点是：有机质含量低，氮磷比例不协调，且氮磷养分俱缺，钾素含量高，土壤微量元素含铜、铁较富，硼、锌、锰等缺乏，土壤多呈中性偏碱，土壤代换量低。 （4）土壤侵蚀状况 ① 区域土壤侵蚀现状 项目区位于汉滨区五里镇白马石村、毛湾村及李湾村，根据《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，本项目区属于秦巴山区重点治理区。水土流失类型以水蚀为主，兼有重力侵蚀。水蚀主要表现为面蚀和沟蚀，重力侵蚀形式主要有崩塌、泻溜、滑坡，崩塌常见于切沟和冲沟的陡壁，泻溜多发生于坡度35°以上的土坡和坡耕地下方。根据汉滨区水保区划，项目区属于秦岭南坡浅山中度流失区，土壤侵蚀模数背景值在2500-5000t/km2·a之间。 ② 土壤侵蚀现状分布统计 利用遥感与GIS技术，对评价区地形、植被等因素进行分析后，提取坡度、植被覆盖等数据，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）的土壤侵蚀强度分级标准（表3-3），对研究区土壤侵蚀进行分类评价，绘制出评价区土壤侵蚀现状图见附图9。评价区各侵蚀强度等级面积见表3-4。 表3-3 土壤侵蚀强度分级标准 地面坡度 地类 0~5° 5~8° 8~15° 15~25° 25~35° >35° 非耕地的林草覆盖（%） 60~75 微度 轻度 中度 45~60 微度 轻度 中度 强度 30~45 轻度 中度 强度 极强度 <30 中度 强度 极强度 剧烈 坡耕地 轻度 中度 强度 极强度 剧烈 表3-4 评价区各侵蚀强度等级面积 侵蚀强度 评价区 项目范围内 面积（km2） 比例（%） 面积（km2） 比例（%） 微度侵蚀 1.822 18.25 0.6121 16.33 轻度侵蚀 2.7929 27.98 0.9441 25.17 中度侵蚀 4.5744 45.82 1.8682 49.81 强度侵蚀 0.7933 7.95 0.3263 8.70 合计 9.9826 100 3.7507 100 生态评价区土壤侵蚀以中度侵蚀为主，面积约4.5744km2，占评价区总面积的45.82%，评价区沟谷区域及坡面林地区域，该区域植被覆盖度相对较低，土壤容易受到侵蚀，水力侵蚀作用较强；其次为轻度、微度侵蚀，面积分别为2.7929km2、1.822km2，分别占评价区总面积的27.98%、18.25%，微度和轻度土壤侵蚀等级主要分布在林地及草地覆盖区域，由于植被覆盖度高，土壤侵蚀微弱。强度侵蚀主要分布于评价区内受人类活动影响较大的区域，人类活动区域植被稀疏，导致区域基岩裸露，土壤容易受到侵蚀。 评价区土壤侵蚀强度以中度侵蚀为主，占整个评价区面积的45.82%。水土流失成因包括气候、地形、土壤、植被及人类不合理开发等。 根据现场调查，水土流失主要由于此区域地形受地形条件影响，显示出不稳定特征。受地貌的控制，在陡坡处，以乔木灌木林地为主，伴生有灌丛成分。区内人口密度较小，土地垦殖率较高。 综上所述，调查区水土流失的内在因素主要因为地形地貌和人类不合理开发所致，项目区地处汉滨区五里镇白马石村、李湾村及毛湾村，属中低山区，地形复杂，山势较低，沟壑纵横，地形切割较强，为水力侵蚀提供了地形条件。 （5）植被类型 ①植物现状 评价区内成片森林较多，包括天然和人工植被两部分，其中70%以上属天然林和草地覆盖区，人工植被约26.97%。人工植被以耕地为主，耕地小面积零散分布于评价区内，天然植被分布于评价区大部区域，植被群落以暖温带落叶阔叶混交林、针阔混交林为主。植被类型以阔叶林、针阔混交林、灌木丛和草丛为主。评价区天然林、草地高覆盖度（郁闭度）覆盖面积较大，受地形地貌、土壤和气候的影响，植被分布具有明显的垂直性差异，区内植被茂密，森林覆盖度高，植物资源丰富。据野外调查和查阅资料，评价区未发现有国家级和省级重点保护植物。 评价区内主要植物资源中，植物种类最多的为马桑、火棘灌丛植被；其次为白茅、龙须草杂类草丛植被；再次为马尾松、杉木针叶林植被；还包括芒、大披针苔杂类草丛植被，栓皮栎、桦木阔叶林植被等。 ②植被类型及分布 评价区分布属大陆性落叶阔叶林带，植被类型以秦岭山地落叶阔叶林为主，部分针叶阔叶混交林带，区内植被茂密，森林覆盖度高，植物资源丰富。植被类型现状遥感解译结果见附图11，数据统计结果详见表3-5，植被覆盖度遥感解译结果见附图10，数据统计结果详见表3-6。 表3-5 调查区植被类型面积及比例 植被类型 评价区 项目范围内 面积（km2） 比例（%） 面积（km2） 比例（%） 乔木 栓皮栎、桦木阔叶林 0.6823 6.83 0.3736 9.97 马尾松、杉木针叶林 0.9503 9.52 0.2055 5.48 灌丛 马桑、火棘灌丛 1.8981 19.01 0.9039 24.10 胡枝子、黄栌灌丛 0.6826 6.84 0.0259 0.69 草丛 白茅、龙须草杂类草丛 1.8822 18.85 0.6335 16.89 芒、大披针苔杂类草丛 0.7933 7.95 0.3263 8.70 栽培植被 农作物 2.6922 26.97 1.2610 33.62 非植被区 采矿地等 0.4016 4.02 0.0210 0.56 合计 9.9826 100 3.7507 100 表3-6 调查区植被覆盖度面积及比例 植被类型 评价区 项目范围内 面积（km2） 比例（%） 面积（km2） 比例（%） 高覆盖：>80% 1.6326 16.35 0.5792 15.45 中高覆盖：60-80% 2.5807 25.85 0.9298 24.79 中覆盖：40-60% 1.8822 18.85 0.6335 16.89 低覆盖：20-40% 0.7933 7.95 0.3263 8.70 耕地 2.6922 26.97 1.2609 33.62 非植被区(采矿地等) 0.4016 4.02 0.0210 0.56 合计 9.9826 100 3.7507 100 评价区以耕地为主，旱地农作物主要为农田栽培植被，占评价区面积的26.97%；乔木种类主要为栓皮栎、桦木、马尾松、杉木等，占评价区面积的16.35%，植被生长茂盛，覆盖度高；灌丛以马桑、火棘、胡枝子、黄栌等为主，主要成块状分布在评价区中，占评价区面积的25.85%；草丛呈块状分布在评价区中，主要为白茅、龙须草、芒、大披针苔等，基本为常见种，占评价区面积的26.8%。 （6）动物 根据现场调查及走访当地居民，评价区内鸟类分布较多，主要是食虫益鸟如啄木鸟、燕、雉鸡等。在靠近沟壑的灌木丛林中，也常有花鼠、草兔、黄鼬和獾出现。蝙蝠较多，晨昏常常活动。评价区历史上受人类活动干扰，大型动物不常见。 经调查，调查区内未发现珍稀保护的野生动物。 （7）生态敏感区域现状 根据现场实地调查及资料收集，本评价区域不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区；不涉及森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区。 项目南侧约5.1km处为瀛湖湿地自然保护区，根据附图5可知，本项目不在陕西瀛湖湿地自然保护区的核心区、缓冲区及实验区，故本项目生态敏感性为一般区域。 2、大气环境质量现状 项目位于陕西省安康市汉滨区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅最新发布的《环保快报（2021-4）》附表6，安康市汉滨区2020年1月-12月全县区环境空气质量状况见下表。 表3-7 区域环境质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 占标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 19 40 47.5 达标 PM10 年平均质量浓度 54 70 77.1 达标 PM2.5 年平均质量浓度 32 35 91.4 达标 CO 日最大平均质量浓度 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 日最大8小时平均质量浓度 116 160 72.5 达标 由2020年环境质量年报监测结果可以看出，项目所在区域SO2的年平均质量浓度、NO2的年平均质量浓度、CO 95%顺位24小时、PM2.5的年平均质量浓度、PM10的年平均质量浓度、O390%顺位8小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上所述，汉滨区环境空气质量达标，项目属于达标区。 为进一步说明区域环境空气质量现状，本次评价于2021年7月7日~7月9日，陕西泽希检测服务有限公司对项目所在地的特征因子氨及硫化氢进行了监测【泽希检测（综）202107054号】，项目大气环境监测结果见下表。 表3-8 环境空气现状监测结果统计与分析 单位：µg/m³ 监测点 龙池沟口 标准值mg/m3 项目 浓度mg/m3 超标率% 最小 最大 监测因子 氨 1h平均值 0.01ND 0.03 0 2.0 硫化氢 1h平均值 0.001ND 0.003 0 0.01 由上表可知，项目监测点氨及硫化氢1小时平均浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D标准要求。 3、声环境质量 本次声环境质量现状监测委托陕西泽希检测服务有限公司于2021年7月7日至7月8日对本项目四周敏感点声环境质量现状进行监测，监测点位见附图，监测结果见表3-9。 表3-9 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测时间 监测点位 7月7日 7月8日 GB3096-2008 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#龙池沟口 48 41 49 42 60 50 2#东坡 46 40 48 41 3#太子坟 49 42 50 41 根据声环境监测结果，项目四周敏感点声环境现状监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目区声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目位于陕西省安康市汉滨区五里镇白马石村、毛湾村、李湾村，项目目前未开工建设，评价范围内均为原始地貌，故无与本项目有关的原有环境污染及生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 经现场踏勘，本项目位于陕西省安康市汉滨区五里镇白马石村、毛湾村、李湾村。具体情况见表3-10。 表3-10 项目周边主要环境保护目标 环境要素 环境保护目标 敏感位置坐标（°） 方位和距离 保护内容 保护目标 E N 环境空气 龙池沟口 108.86625 32.69174 W，180m 环境空气质量 GB3095-2012中的二级标准 东坡 108.859408 32.673899 SW，195m 太子坟 108.86919 32.67140 SE，167m 尼姑山 108.86666 32.66419 S，560m 李家湾村 108.87195 32.712000 N，210m 刘家营村 108.86787 32.71539 NE，640m 毛湾村 108.87467 32.71574 N，635m 声环境 龙池沟口 108.86625 32.69174 W，180m 声环境质量 GB3096-2008中2类标准 东坡 108.859408 32.673899 SW，195m 太子坟 108.86919 32.67140 SE，167m 地表水 月河 108.87042 32.718619 N，960m 地表水质量 GB3838-2002Ⅲ类标准 汉江 108.90102 32.63364 SE，5200km 瀛湖省级自然保护区 108.819706 32.61163 S，5100m |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准。 表3-11 大气环境质量标准 执行标准 污染物 标准限值（µg/m3） 小时 24h均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准 PM10 / 150 SO2 500 150 NO2 200 80 O3 200 160（8h均） CO 10mg/m3 4mg/m3 PM2.5 / 75 《环境影响评价技术导则 大气环境》 附录D 氨 200 / 硫化氢 10 / （2）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准值见表3-12。 表3-12 地表水环境质量标准 序号 污染物名称 单位 标准值 标准来源 1 pH值 -- 6～9 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准 2 COD mg/L ≤20 3 BOD5 mg/L ≤4 4 NH3-N mg/L ≤1.0 5 TN mg/L ≤1.0 6 TP mg/L ≤0.2 7 石油类 mg/L ≤0.05 （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-13 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 标准名称及类别 标准值 单位 数值 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 dB(A) 昼间 60 夜间 50 2、污染物排放控制标准 （1）大气污染物：施工扬尘排放执行《施工期场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关规定；NH3、硫化氢无组织排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中对无组织排放源的限值，餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型标准要求。 表3-14 《施工厂界扬尘排放限值》（BD61/1078-2017）表1标准 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 1 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 表3-15 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界排放标准限值 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） NH3 1.5 H2S 0.06 臭气浓度 20 表3-16 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 规模 小型 中型 大型 基础灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头功率（108J/h） ≥1.67 ≥5.00 ≥10 对应排气罩灶面总投影面(m2) ≥1.1 ≥3.3 ≥6.6 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 2.0 2.0 净化设施最低去除率(%) 60 75 85 （2）废水：项目运营期产生的生活污水经化粪池预处理后，通过吸污车定期清掏、外运肥田。 （3）噪声：施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-17 噪声排放标准限值 时期 执行标准 Leq(dB(A)) 标准限值 昼间 夜间 施工期 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） dB(A) 70 55 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标》 （GB12348-2008）2类标准 dB(A) 60 50 （4）固体废物：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关标准要求。 |
| 其他 | 本项目属于旅游开发项目，项目产生的废气主要为生活垃圾暂存产生的恶臭及餐饮油烟，产生的污水主要为员工及游客生活污水，均定期清掏、外运肥田，故本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目主要施工内容为清理地面，建设景区入口、观景平台、滨水栈道、溪边步道、探险索道、便民服务点等等，并配套建设各类供水、排水及污水处理等基础设施。污染影响主要为施工过程中产生施工机械噪声影响、开挖土方产生的扬尘影响及水土流失等生态影响，主要表现在废气、废水、噪声、固体废物、生态等方面。施工期主要污染工序见表4-1。 表4-1 施工期主要污染工序 名称 污染 主要污染物 产污环节 施 工 期 废气 TSP 土地平整、索道上、下站建设扬尘、物料堆存扬尘、运输扬尘 CO、NOx、THC 施工机械和运输车辆废气 废水 BOD5、COD、SS、氨氮 施工人员产生的生活污水 SS 建筑物机械的冲洗 噪声 设备噪声 建筑施工机械作业如挖掘机、推土机、装载机等 固废 建筑垃圾、生活垃圾 施工时产生的建筑垃圾、生活垃圾 生态 水土流失、植被破坏 占地使原有林、树木被破坏；雨季地表径流对松动的土层冲刷带走泥沙 1、废气 施工产生的大气污染物主要为土地平整、索道上、下站建设及交通运输引起的扬尘、施工机械排放的废气、各种运输车辆排放的汽车尾气等。 基建期施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响，工程完成之后这种影响就会消失。污染物大多为无组织排放，难以定量，可以通过合理施工、加强管理、洒水降尘，使扬尘影响降到最低。 施工机械和运输车辆排放的汽车尾气主要污染物为汽油和柴油，尤其是柴油，作为动力燃料，在燃烧不充分的情况下会产生一定量的废气，主要污染物为NOx、CO、THC，由于其产生量不大，影响范围有限，对环境影响比较小。 2、废水 施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水两部分。其中，施工废水主要来自施工过程中建筑材料搅拌、车辆冲洗等过程产生的废水，主要污染物是SS。施工废水经沉淀处理后回用于施工工地。 施工高峰期间施工人员的人数最多达到20人，用水量按每人30L/d，废水产生系数按80%考虑，则废水产生量0.48m3/d，项目施工采用分散施工，由于卫生条件不具备，设置临时旱厕，定期人工清掏后用于农田施肥或周边植被绿化肥料。 3、噪声 施工期主要噪声污染源为施工过程中的施工机械噪声与交通运输车辆噪声，主要包括推土机、挖掘机、载重汽车等。根据类比调查，本项目施工期主要噪声源及噪声级见表4-2。 表4-2 施工期主要噪声源强 序号 声源名称 噪声级dB（A） 备注（距声源） 数 （台） 1 推土机 86 3m 1 2 挖掘机 84 3m 1 3 装载机 80 3m 1 4 载重汽车 80 7.5m 1 4、固体废物 项目施工期土石方能做到场内平衡，无废弃土石方产生，施工期固体废物主要为项目建设产生的建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾的种类主要为：各种包装材料、碎砖头、废水泥、钢筋、泥土、混合材料等。根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m2，以30kg/m2计算，项目建筑总占地面积为31434m2，则施工期建筑垃圾为943.02t。废弃建筑材料设置临时堆放场，施工结束时及时清运至当地建筑垃圾填埋场填埋。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾按0.25kg垃圾/人·d计算，本项目施工人数约为20人，施工期约为24个月，则生活垃圾产生量为3.65t，统一收集后交由环卫部门处理。 5、生态影响 本项目施工过程中将进行土地平整、基础施工、索道上、下站房建设、景区道路及其配套设施建设等工程，不仅需要动用土石方，而且有施工机械及人员的活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为对土壤的扰动后，地表植被破坏，可能造成水土流失。 （1）对植被的影响分析 项目施工过程基础工程建设、土石方的开挖、临时施工场地及临时道路的建设过程会造成植被遭到破坏，植被数量减少，造成少量地表裸露，从而使项目区的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失。 索道工程共涉及高空客运索道服务站上、下站2个，占地面积为260m2。索道施工期间，高空客运索道服务站上、下站修建场地的平整和开挖，植被遭到破坏，造成地面裸露，地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失，对生态环境产生一定的影响。施工过程产生的噪声和植被的破坏会对动物的生存环境产生影响，造成生物多样性的破坏，修建过程的临时用地及永久占地，对景区自然景观造成一定的负面影响。 通过现场踏勘及调查，其地表的植被主要是常见灌木、乔木、杂草，项目建设涉及的植被种类均为当地常见种和广布种。本项目的建设在某种程度上会造成植被数量的减少，但总体来说，项目建成后，植物数量、种类增加，建立起立体结构的植被群落，植被覆盖率提高，从而优化了生物生存环境。通过植树绿化可大大消除施工期对植被的不利影响，极大的改善当地的生态环境质量。 （2）工程占地影响 本项目总用地面积3750673.33m2，其中永久占地160674.12m2，主要为道路、观景阁、广场、建筑集群等占地，主要占地类型为荒地、林地、农田。临时占地主要为施工生活区、材料堆放区等占地，主要占地类型为荒地、林地。 工程永久性占地造成区域原有农田及林地系统面积降低，在优化设计方案时永久占地应尽可能利用较易恢复的农田系统，比如玉米、黄花菜等，以减少对农田带来的损失；同时这种因永久占地引起的损失可通过采取占补平衡和场地绿化等措施，使评价区域造成的植被生物量损失得到补偿，从而降低永久性占地对植被生态环境的影响。 （3）永久占地对植被的影响 项目永久占地主要为道路、观景阁、广场、建筑集群等，总面积为160674.12m2。 项目运营期对土地利用的影响是永久性的，项目的建设会占用部分农田、荒地及林地。本项目属于旅游开发项目，项目土地占用尽量占用荒地，不产生大面积开发。因局部永久占地面积相对较小，且区域的植被系统类型单一，种植的主要为农作物，故对当地的土地利用结构、当地大的生态环境影响程度较小。同时项目投入运营后，项目道路两侧将进行绿化，可通过绿化得到一定的补偿。 （4）临时占地对植被的影响 项目临时占地包括施工中临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住占地、设备临时储存所占地、场内临时道路和其他施工过程中所需的临时性占地。 项目施工过程中，临时占地如施工中临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住占地、设备临时储存所占地、场内临时道路和其它施工过程中所需的临时性占地等，这些施工临时占地将对当地植被产生直接的破坏作用，但这种破坏是短暂的，可恢复的。 项目施工临时占地设在后期永久占地范围内，不占用周围土地，故项目临时占地对周围植被影响较小。 （5）对生物量的影响分析 工程建设因占压土地、破坏地表植被，导致生物量损失和减少。主要表现在两个方面，一方面工程永久占压土地，改变土地使用性质，导致该地方生物量永久损失，通过道路绿化、美化工程等措施，损失的生物量可得到部分补偿；另一方面，工程施工占用临时用地，破坏地表植被，导致生物量损失，但是施工结束后临时用地经复垦、植被恢复等措施，此类土地上的生物量将逐渐恢复。 工程永久和临时占用植被面积共160674.12m2，工程建成后造成植被类型面积发生一定变化，从而导致评价区域自然生态系统体系生产能力和稳定状况发生相应的改变，对区域生态完整性产生一定影响。工程建设投运后，评价区植被类型面积和生物量变化的具体情况见表4-3。 表4-3 评价区域生物损失量表 植被类型 平均生物量（t/hm2） 永久占地（含临时占地） 占地面积（hm2） 损失生物量（t） 耕地 19.3 4.8202236 93.03 疏林、灌木林 13.9 11.2471884 156.34 合计 / 16.067412 249.37 1）方精云、刘国华等，我国森林植被的生物量和净生产量，生态学报，1996（5）。 2）冯宗炜，王效科，吴刚．中国森林生态系统的生物量和生产力．北京：科学出版社，1999。 工程建设永久占用植被造成总生物损失量为249.37t。项目永久占地面积较大，故造成的生物量损失较大。 为了尽可能降低植被占用的生态损失，建议在设计及施工时，在最大限度减少土地占用的情况下，尽量使用荒坡地，减少对耕地及林地占用，同时施工过程中应控制永久占地和临时占地的扰动范围，尽量减小对植被的影响。 （6）对动物的影响 工程建设对动物的影响主要表现在工程行为和工程设施对动物栖息环境的改变和干扰。该范围内活动的动物主要是麻雀、鼠类、青蛙、蛇等常见动物。鸟类、两栖类动物的移动速度较快，施工机械的声音和树木的消失会使其很快远离施工区域，避免受到伤害。施工结束后影响消除，鸟类、两栖类动物等会从邻近区域逐渐转移回来，使陆生生物种类和数量逐渐恢复。 另外，需要加强对施工人员保护动物的教育，施工挖到巢穴时将动物放生，不扑捉、捕杀动物。 （7）对水土流失的影响 本项目为旅游开发建设项目，水土流失主要发生在工程建设期，即施工期和自然恢复期。建设过程中基础工程建设土石方的开挖、临时施工场地及临时道路的建设过程、以及高空客运索道上、下站修建场地的平整和开挖等必然扰动原地表，损坏原地表土壤、植被，并形成松散堆积体，易造成新的水土流失。 本项目施工过程中将直接破坏一部分植物资源，施工区内的原有植物种类及其生态环境将遭到破坏，使项目区土壤表层抗侵蚀能力减弱，在雨天及大风天将导致水土流失。项目建设过程中，所破坏的植物没有国家重点保护的珍惜濒危植物，均为本地区常见植物，都可以通过植树造林等绿化措施进行人工重建和恢复的，工程的建设不会造成珍惜濒危物种的损失。 （8）外来物种的影响 项目引进外来物种做景观植物时，如果引进得当，将对提高景区的景观效果和生态稳定性大有裨益，如果引入不得当，会造成外来植被的入侵，造成整个景区的生态平衡遭到破坏，影响其他物种的正常生长和繁衍。 在引进外来物种时，必须树立牢固的生物入侵风险意识，故遴选引种植物时，对在野外状态下能够自行繁育，并且繁殖系数较高的物种，必须尽量避免采用这类植物作为景观植物进行配置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目运营期工艺流程图见图5。 图5 项目运营期工艺流程及产污环节图 本项目运营期主要污染工序见表4-4。 表4-4 运营期主要污染工序一览表 阶段 主要污染源 来源 污染物名称 废水 生活污水 游客、员工 COD、BOD5、SS、氨氮 废气 油烟废气 民宿厨房烹饪时油烟挥发 油烟 柴油发电机废气 柴油发电机 THC、CO、NOX 恶臭 垃圾回收站、萌宠农场 NH3、H2S、臭气 噪声 设备噪声 风机、水泵、柴油发电机等 LAeq 人流活动噪声 游客参观旅游时活动 固废 生活垃圾 职工生活垃圾 一般固体废物 餐厨垃圾、废油脂 民宿厨房、餐饮商户 一般固体废物 禽畜粪便 萌宠农场 一般固体废物 秸秆等农作物废弃物 蔬菜采摘、百果乐园 一般固体废物 农药瓶罐 蔬菜采摘、百果乐园 一般固体废物 化肥包装袋 蔬菜采摘、百果乐园 一般固体废物 废机油 溪谷探险（索道维修） 危险废物 1、废气 （1）餐饮油烟 项目建成后在光脚驿、花海梯田等引入民宿集群、农家餐饮及地方特色小吃，其大多为小型餐饮店铺。民宿集群等会提供就餐服务。餐饮商户所用燃料电或液化石油气，其均属于环保清洁能源，污染物产生量较少。 民宿集群计划设置基准灶头数为4个，规模为中型，民宿集群餐厅高峰期预计用餐人数为500人，食用油用量平均按0.03kg/人·天计，年耗油为5.48t。据类比调查，油烟产生量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目产生油烟量为0.16t/a。以每天平均烹调作业6小时计，引风机风量为10000m3/h，则饮食油烟产生浓度为7.3mg/m3。油烟废气经油烟净化器（净化效率≥75%）处理后，油烟排放浓度为1.83mg/m3，油烟排放量为0.04t/a。 花海梯田将会引进各种民俗特色小吃餐饮企业，对于耗油量较大的餐饮商户，例如油炸、炒菜、烧烤类等类型的商户，本环评要求对其另行评价。 （2）恶臭 项目在运营过程中，恶臭主要来自萌宠农场及垃圾回收站。①萌宠农场动物活动区及禽畜粪便的堆存区会产生一定量的恶臭，恶臭主要来自禽畜粪便；②垃圾回收站会产生少量的恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。 （3）柴油发电机废气 本项目景区拟设置柴油发电机，柴油发电机主要是在停电时供给应急照明。燃料采用轻质柴油发电，燃烧时会排放CO、NOx和THC等污染物。 2、废水 根据项目水平衡图可知，项目运营期废水主要为员工生活污水、游客废水及民宿废水。项目总废水产生量为7263.2m3/a（淡季废水产生量11.08m3/d，旺季废水产生量28.48m3/d），项目运营期产生的废水经景区化粪池预处理后，通过吸污车定期清掏、外运堆肥。 3、噪声 项目营运期噪声源主要为景区观光车辆噪声、旅游人群社会生活噪声以及部分公用设备噪声。 （1）设备噪声 设备噪声源强一般为60~90dB(A)。设备噪声源源强见表4-5。 表4-5 项目营运期设备源强 序号 位置 噪声源 数量（台） 源强LAeq（dB） 1 民宿集群、农家餐饮 水泵房 水泵 4 80 厨房 风机 2 85 2 柴油发电机所在地 柴油发电机 1 90 （2）人流活动噪声 项目建成运营后，游客日常活动将产生各种社会生活噪声，其噪声大多不超过65dB(A)。 （3）交通噪声 拟建项目建成运营后，交通噪声源主要为观光车产生的噪声，噪声值约为60dB(A)。 4、固体废物 项目营运期固体废弃物主要来源于生活垃圾。餐厨垃圾、废油脂、禽畜粪便、秸秆等农作物废物。 （1）餐厨垃圾 项目淡季主要为10月~3月，游客每日约500人；旺季为4月~9月，游客日平均约2000人。餐厨垃圾产生系数按0.2kg/（人•d）计，则淡季垃圾产生量为100kg/d，旺季垃圾产生量为400kg/d，则餐厨垃圾的产生总量为92t/a。 （2）废油脂 项目产生的废油脂主要来源于油烟净化器以及隔油池中产生的废油脂，经同类项目类比可知，项目废油脂产生量约4.2t/a，项目产生的废油脂定期委托废油脂回收单位回收处置。 （3）畜禽粪便 项目在亲子乐园区设置了萌宠农场，计划养殖鸡、鸭、羊、牛、大雁等，项目大约养殖10只鸡，10只鸭，牛和羊各3只，10只大雁，主要用以体验生态养殖，禽畜粪便的日排泄量与品种、体重、生理状态、饲料组成和饲喂方式等均相关，参考《禽畜养殖业产污系数与排污系数手册》，项目采用干清粪养殖工艺，西北地区一头406kg的肉牛粪便产生量为15.01kg/d，一只1.9kg的蛋鸡粪便产生量为0.17kg，鸭及大雁的粪便产生量参照蛋鸡执行，一只羊的粪便产生量结合实际情况按照3kg/d计算，但考虑到由于是生态养殖的方式，以散养为主，因此粪便的收集率按照粪便产生量的50%计算：则项目区禽畜粪便的产生量及收集具体情况见下表4-6所示： 表4-6 项目生态养殖区禽畜粪便产生量一览表 类别 鸡 鸭 牛 羊 大雁 合计 只数 10 10 3 3 10 36 系数（kg/只.天） 0.17 0.17 15.01 3 0.17 -- 产生量（kg/d） 1.7 1.7 45.03 9 1.7 59.13 收集量（kg/d） 0.85 0.85 22.52 4.5 0.85 29.57 从上表可以看出，项目生态养殖区禽畜粪便的收集量为29.57kg/d，10.79t/a。 （4）秸秆等农作物废弃物 本项目计划设置蔬菜采摘及百果乐园区，占地面积为60000㎡，主要种植各种瓜果蔬菜，在此过程中，会产生秸秆、藤秧、根、茎叶、烂果等废弃物，根据类比同类生产企业（王丽英《蔬菜废弃物是资源而非“废物”》，河北农民报）中的案例，产生量取1.2吨/亩，则本项目年产农作物废弃物的量约为108t。 （5）农药瓶罐及化肥包装袋 项目设置蔬菜采摘及百果乐园区，种植瓜果蔬菜，在此过程中会对其进行喷洒农药，并施用一定量的化肥，从而防止病虫害保证产量，会产生一定量的农药瓶罐及化学肥料包装袋，根据类比估算，农药瓶罐的产生量为0.01t/a，化学肥料包装袋的产生量约为0.02t/a。 （6）废机油 项目探险索道在运营过程中需定期检修，检修过程会产生少量废机油，根据类比，项目废机油产生量为0.005t/a。 （7）生活垃圾 本项目劳动定员100人，景区日客流量淡季（10月~3月）为500人/d，旺季（4月~9月）为2000人/d，员工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，游客生活垃圾产生量按每人每天0.1kg计算，则生活垃圾产生量共计为64.25t/a。 项目主要固体废物产生量及利用处置方式见下表。 表4-7 项目固体废物产生情况汇总表 产生区域 固废名称 产生工序 形态 属性 产生量 （t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 是否符合环保要求 光脚驿、花海梯田 餐厨垃圾 农家餐饮、民宿集群 固态 一般固废 92 桶装 由专门收集餐饮废物的单位每日清运 92 是 废油脂 半固态 一般固废 4.2 由有资质废油脂回收单位回收处置 4.2 是 亲子乐园 畜禽粪便 萌宠农场 固态 一般固废 10.79 桶装 用于蔬菜及果树施肥 10.79 是 亲子乐园、田亩农色·祈福安康 秸秆等农作物废弃物 蔬菜采摘、百果乐园 固态 一般固废 108 箱装 对其进行沤肥处理后，用作有机肥料 108 是 化肥包装袋 固态 一般固废 0.02 袋装 收集后，定期交由物资回收部门处理 0.02 是 农药瓶罐 固态 一般固废 0.01 桶装 0.01 是 溪谷探险 废机油 索道检修 液态 危险固废 0.005 危废暂存间 定期交由有资质单位回收处置 0.005 是 光脚谷景区 生活垃圾 员工、游客 固态 一般固废 64.25 垃圾桶 定期交由环卫部门清运处置 64.25 是 表4-8 项目危险废物产生及处置统计表 危险废物 危险废物类别 形态 危险废物代码及行业来源 产生量 （t/a） 产生工序及装置 主要成分 产生周期 危废特性 污染防治措施 贮存场所位置 贮存能力 贮存周期 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 液态/固态 900-249-08 0.1 检修工序 机油 一年 T、I 交资质单位处理 危废暂存间 0.1t 6个月 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目选址于陕西省安康市汉滨区五里镇白马石村、毛湾村、李湾村，项目已与汉滨区五里镇白马石村、毛湾村、李湾村村民委员会分别签订了《安康市汉滨区农村集体土地承包经营权流转合同》，合同说明了本项目用地的土地类型为农田、坡地及林地，土地流转合同见附件。 项目在建设过程中农田用于种植生产型农作物，不改变其种植用途，作为旅游景观使用，项目建设建构筑物等永久占地主要占用坡地及荒地。 旅游业是低污染、低能耗、关联度高、拉动性强的综合产业。项目周边均为山地、林地及农田，周边环境保护目标相对较少，保护目标主要为项目区域内部的居民，以及距项目最近的环境敏感点龙池沟口，距项目区180m，项目施工期会产生噪声、废气、废水，若不对其进行合理的处置，会对居民产生一定的影响，要求建设单位做好施工组织工作，进行文明施工，并在采取本报告提出的各项环保措施后，对项目区及周边的环境保护目标的影响是可以接受的。营运期污染负荷较小，不会对周边村民产生明显影响，同时周边也不存在重大污染因素，环境质量现状良好，不会对本项目的发展造成制约。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工废气防治措施 对大气环境的影响主要表现在施工扬尘、二次扬尘以及施工过程中运输车辆排放的尾气等。 （1）施工扬尘防治措施 针对本工程施工特点，并根据《陕西省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《建筑工地扬尘治理“6个100%”管理要求》、《陕西省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》（陕政函[2014]126号）关于扬尘的规定采取相应防治措施。本环评提出以下措施： ①施工现场应加强管理，严格控制施工作业带，减少临时占地。 ②运输车辆在运输建筑物料时应采取篷布苫盖措施，防止物料四处散落，污染周围环境。 ③临时堆放土石方应采取压实、覆盖及适时洒水等有效的抑尘措施，能及时回填的土石方应及时回填，减少土壤裸露时间和裸露面积，防止扬尘污染。 ④施工工地根据气候变化的条件、按实际情况实施必要的洒水制度。 ⑤大风天气应严禁实施土方开挖等易产生扬尘的施工作业。 ⑥施工工地周围应设置不低于1.8m的硬质围挡，并严禁在遮挡板外堆放施工材料。 ⑦土方开挖应分层开挖、分层堆放，回填时按照原土层进行回填，便于进行施工结束后地表植被的恢复工作。 采取以上措施后，施工扬尘排放可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中限值要求。 通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。 （2）施工机械尾气防治措施 施工机械及运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 根据《关于开展在用柴油车和非道路移动机械排气污染物深度治理工作的通知》（陕环大气函[2020]3号）、《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）等文件的要求，进一步降低施工期施工机械、运输车辆废气对环境的影响，本次环评提出： 定期对机械设备、运输车辆检修、维护，提高机械的正常使用率，尽量减少车辆怠速空档； 应定期对施工机械设备和运输车辆排放的废气进行检查监测，机动车污染物排放超标的不得上路行驶； 严禁使用劣质油，运输车辆和各类燃油机械设备应优先使用含硫量低于0.02%的低硫汽油或含硫量低于0.035%的低硫柴油，对于燃用柴油的机械设备其排气污染物中CO、THC及NOx等，排放量不应超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886—2018）中限值要求。 2、施工噪声防治措施 工程施工声污染控制应遵循以下基本原则： ①制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； ②施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响； ③所有高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段，夜间禁止施工； ④对物料、土方等运输过程产噪的控制首先应根据运输路线选择周围敏感目标分布少的路线，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作；且建设单位应及时做好附近噪声关注点村民的工作，以求得谅解和支持，并公布施工期限。 ⑤建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。 本项目在施工期采取环评提出的噪声防治措施，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，可将项目施工期的噪声对周围关注点影响控制在最低水平。 采取以上措施后，项目施工不会对周边环境敏感点产生明显影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着施工的结束而消除。 3、施工废水治理措施 施工期间对水环境影响的废污水主要由少量的施工废水和施工人员的生活污水组成。 （1）施工废水 施工废水主要来自施工过程中建筑材料搅拌、车辆冲洗等过程产生的废水，主要含泥沙，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。施工废水经沉淀处理后回用于施工工地。 （2）生活污水 生活污水来源于施工人员及工地管理人员，产生量为0.48m3/d。此部分废水主要为施工人员的洗漱废水，主要污染物为SS。生活污水经沉淀池处理后的废水定期用于场地洒水降尘。旱厕定期清掏肥田，不外排。 综上所述，本项目建设施工期对地表水环境的影响环节及影响程度均较小，这种不利影响是轻微的、短期的，也是环境可以接受的。 4、固体废弃物管控措施 （1）施工垃圾 本项目在施工期拟建工业场地、道路区等，施工中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于地面平整和道路建设等，无弃方产生。在施工过程会产生废建材下脚料等施工垃圾。环评要求建设单位严格执行建设部第139号令《城市建筑垃圾管理规定》的相关规定。对废建筑材料可回收利用的应回收利用，其它废建筑材料可作为筑路填料，对不能利用的施工垃圾应及时清理收集，按指定的建筑垃圾堆场合理处置。 （2）生活垃圾 本项目在施工期将产生施工人员生活垃圾，现场施工人员每日产生的生活垃圾量约为3.65t。生活垃圾集中收集后交环卫部门处置。 项目固体废物处理措施可行，不会对周边环境造成明显不利影响。 5、施工期生态保护措施 （1）工程施工过程中，项目建设应筛选最佳建设方案，尽量减小施工噪声源强，严格控制施工范围和临时用地范围，对现有生态进行保护，施工过程严禁随意破坏现有植被。 （2）临时施工路线优先使用景区现有道路，并对道路进行修葺完善，减少水土流失。 （3）工程在施工时，采取分区施工方式，尽量减少裸露地表的存在，采用工程措施控制噪声、扬尘，定期清运工程建设废弃物，最大程度上减少对当地生态、景观的影响。分区施工结束后及时对施工场地和临时施工用地进行生态恢复。 （4）修索道过程生态影响较大，修索道过程应减少临时道路和临时施工地的占地面积，减少植被的破坏。高空客运索道上、下站修建完成后及时对站点周边进行生态恢复。加强施工人员教育，不得随意破坏施工区周边的植被。 （5）景区道路施工尽量采用景区原有道路进行修缮，合理安排施工营地，减少施工临时用地，合理安排工程，做到挖填平衡，减少土石暂存量，施工结束及时对施工营地和临时用地进行生态恢复。 （6）加强施工人员教育，提高环境保护意识，垃圾定点存放，不随意破坏植被，加强安全教育，避免火灾发生，造成植被的破坏。 （7）选择植被休憩的冬季进行施工，尽可能选择裸露区域进行，减少对植被的扰动，不影响来年植被复苏后的生长和发育，最大量的保护植被。 （8）道路进行景观恢复，道路两旁种植侧柏、杨树等恢复景观，施工临时营地和临时施工道路可根据实际情况建设采摘园或增加植被成观光景点。 （9）生态恢复采用当地的物种，在引进外来物种时，必须树立牢固的生物入侵风险意识，故遴选引种植物时，对在野外状态下能够自行繁育，并且繁殖系数较高的物种，必须尽量避免采用这类植物作为景观植物进行配置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废气防治措施 项目运营期产生废气主要为餐饮油烟废气、柴油发电机废气及恶臭。 （1）餐饮油烟废气 根据工程分析可知，项目民宿集群、农家餐饮等餐饮油烟浓度在未采取净化措施加以治理的情况下，一般平均浓度约为7.3mg/m3，油烟产生总量为0.16t/a。因此，项目民宿集群餐饮烹饪产生的油烟在室内应安装与其经营规模相匹配的油烟净化设施，该净化系统的油烟处理效率大于75％。其油烟经过油烟处理系统净化处理后，排放浓度降至1.83mg/m3（小于2.0mg/m3），油烟排放量约为0.04t/a，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。餐饮油烟经处理后统一进入民宿内置排烟道，与燃烧废气一并在屋顶排放，对外环境影响较小。 针对日后引进的各种民俗特色小吃餐饮企业，需按照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关规定，按照灶头的数量安装相匹配的油烟净化设施。对于耗油量较大的餐饮商户，例如油炸、炒菜、烧烤类应该根据自身情况，另行环境影响评价。 采取以上措施后，油烟废气对周边环境的影响是可以接受的。 （2）柴油发电机废气 拟建项目为保证项目区正常供电，计划设置一台600kW的备用柴油发电机，当市政电网出现故障时，以保证景区正常的供电。由于项目区供电正常，应急柴油发电机组不是常用设备，其影响是暂时性的，并且燃用0#普通柴油，产生废气较小。为最大程度减少对人群的影响，本评价建议选用的发电机设备，应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV阶段）》（GB20891-2014）中相关规定的出厂要求，采取以上措施后，柴油发电机产生的废气量较少，不会对周边大气环境产生不良影响。 （3）恶臭 项目产生的恶臭主要来自于垃圾暂存点及萌宠农场。 垃圾暂存点产生的恶臭主要来自不对垃圾进行定期清理，从而产生的恶臭，要求建设单位将垃圾暂存处设立在远离人群的地方，并对其进行封闭处理，定期清运，做到日产日清，避免固体废物产生的臭气对周边环境产生的影响。 亲子乐园产生的恶臭来自萌宠农场禽畜粪便的堆存区；由于项目的养殖方式为生态养殖，散养的方式，用于游客观赏，为露天状态，产生的恶臭量极少，不会对周边环境产生较大影响。恶臭主要来自禽畜粪便，评价要求，安排专门人员对区域内产生的禽畜粪便进行收集，设置一个10m3密封的粪便堆存处，对粪便进行发酵处理，此方法可有效减少恶臭气体的产生及扩散，且在萌宠农场周边设置绿化带。并将萌宠农场布置在远离人群聚居地的地方，能够有效避免萌宠农场产生的恶臭对人群产生影响。 严格执行以上各项环保措施后，项目产生的臭气对周边环境的影响是可以接受的。 2、废水防治措施 项目废水主要为员工、游客生活污水及民宿废水。 根据项目水平衡图可知，项目生活污水总废水产生量为7263.2m3/a（淡季废水产生量11.08m3/d，旺季废水产生量28.48m3/d），项目规划在景区共设置13座化粪池，分别为9×10m3与4×30m3，总容积为210m3，项目配备吸污车，定期对景区内化粪池进行清掏，外运肥田，不外排。 因项目产生污水较分散，故提出污水收集治理措施： ①项目配备一定数量的吸污车，以满足景区内生活污水的清运工作； ②吸污车需定期清洗，保证车辆外表的干净整洁； ③严格控制废水收集时段，避开人群密集时段，合理高效收集污水； ④待后期项目地市政管网配套完善后，项目产生的污水应排入污水处理厂进行处理。 待项目采取以上措施后，项目排放废水对环境的影响较小。 3、噪声防治措施 本项目运营期产生噪声主要来自于水泵等设备运营噪声及人流噪声。 （1）设备运营噪声 为进一步减小项目运营噪声对周围环境的影响，建议建设单位采取如下措施： ①选择低噪声设备。 ②在选用低噪声设备的前提下，对设备噪声再次从噪声源上进行控制。设备采用加装消声器、隔声等措施减少噪声对环境的影响。 ③把备用发电机、水泵等安装在较重的基座上，基座下设隔振垫或弹性衬垫。 ④将备用发电机、水泵等分别置在隔声室内。 ⑤设备采用软连接措施，墙体采用吸声材料、隔声门、隔声窗。 经上述措施处理后，项目产生的噪声对环境的影响较小。 （2）人流活动噪声 本项目旺季平均每天接待人数约为2000人次，产生的噪声源强约为60dB，旅游人群在各个景点短暂聚集后，即分散前往其它景点，对环境影响不明显。游客噪声可通过采取进行专人专点的景点监控措施，疏导、分流主要景点人流，在游步道路段作禁止喧哗要求并设置标志牌等措施得以减缓。 4、固体废物防治措施 项目营运期固体废弃物主要来源于生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂、禽畜粪便、秸秆等农作物废物。 （1）餐厨垃圾 项目餐厨垃圾产生量约92t/a，项目每日产生的餐厨垃圾经收集桶收集后，定期由专门收集餐饮废物的单位每日清运。 （2）废油脂 本项目废油脂产生量约4.2t/a，项目产生的废油脂定期委托废油脂回收单位回收处置。 （3）畜禽粪便 根据工程分析，项目畜禽粪便产生量约为10.79t/a，经收集后主要用于蔬菜及果树施肥，不乱扔乱倒，污染环境。 （4）秸秆等农作物废弃物 本项目年产农作物废弃物的量约为108t。项目将该农作物清扫收集后对其进行沤肥处理，用作有机肥料。 （5）农药瓶罐及化肥包装袋 本项目农药瓶罐的产生量为0.01t/a，化学肥料包装袋的产生量约为0.02t/a。收集后均交由物资回收部门进行处理。 （6）废机油 项目探险索道在运营过程中需定期检修，检修过程会产生少量废机油，根据类比，项目废机油产生量为0.005t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置。 （7）生活垃圾 本项目员工生活垃圾及游客生活垃圾产生量共计约64.25t/a，项目生活垃圾由景区内环卫工人每日清扫，交由环卫部门清运处置。 根据《国家危险废物名录》（2021版）项目产生的废机油属于危险固废，不可随意排放、放置和转移。收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危废处理资质的单位统一处置，并签订危废处理协议。另外，厂区内危险废物应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）的要求严格执行以下措施： （i）危废收集要求 ①危险废物必须进行分类收集，并设立危险废物标志。 ②加强管理，严禁未经处置排放或者和生活垃圾一起清运。 （ii）危废暂存要求 ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ②危险废物贮存期限不得超过国家规定，并办理相应的许可证，按有关规定进行管理； ③危险废物根据不同的类别分区存放； ④危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施，以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定。 ⑤地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，建议企业按照《危险废物贮存污染控标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行防渗，即等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。 ⑥用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑦堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ⑧加强对危险废物暂时贮存场所的管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 （iii）危险废物转运要求 ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 对本项目产生的危险废物进行严格管理，详细登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报当地环保部门。 本项目危险固体废物处理交由有资质单位进行处置，要求景区内必须建立一个（2m2）危废暂存间，并设置2个危废收集桶。项目产生的危险废物需要分类存放，设置警示标志，危废暂存间地面必须采用防渗措施，采用混凝土浇筑后，再采取环氧地坪漆进行防渗，防渗区应设置25cm的围堰，防止渗滤液流出。同时必须防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬，危废暂存间顶棚必须防雨并结实。 通过以上处置方式，项目固废100%可得到有效、妥善处置，达到零排放，不会对环境造成不利影响。 5、生态环境保护措施 （1）主要生态环境保护措施 项目主要生态保护措施包括绿化措施、生态补偿措施。 ①绿化 本项目绿化形式主要采用组团景观绿化，保留区域原有树木，建设多层次绿化带，展示优美景观。在景区内进行绿化栽种，预计项目主要栽种常绿乔木、落叶开花乔木、灌木及地被等，创造优美的人工景观。 ②生态补偿 区域生态补偿措施主要为景区及周围绿化。景区周围绿化以保护原有生态系统为主，通过播撒、种植花草树木，对部分裸露山地进行植被覆盖；在灌丛、草地上人工种植高大乔木，加快草地、灌丛转换为乔木林带；适当增加行道树，增加区域植被盖度和绿地连通程度。 （2）运营期对植被的影响 ①植被保护措施 在项目建设前和建设过程中注意保护生态环境的原质原貌，尽量减少干扰与破坏，即贯彻“预防为主”的思想和政策。 在植被恢复的工程中，应注重生物多样性的恢复并防止外来物种的入侵，恢复物种，外来物种入侵，会对植物土壤的水分及其他营养成份，以及生物群落的结构稳定性及遗传多样性等方面造成影响，从而破坏当地的生态平衡。在项目建设及生态恢复过程中，应特别注意对外来物种的防护。 ②植被恢复措施 景区周围绿化以保护原有生态系统为主，通过播撒、种植花草树木，对部分裸露山地进行植被覆盖；在灌从、草地上人工种植高大乔木，加速生态系统进化演变；适当增加行道树，增加区域植被盖度和绿地连通程度。 建设项目虽然对生态环境造成一定影响，但对于可通过事后努力而使生态系统的结构或环境功能得到修复的区域应全面实施生态恢复措施。工程在施工期结束之后，在道路等永久占地之外的区域培植绿地，打造成开放式的生态绿地，提升周围地块的价值。项目景区主要采用景区绿化和景点绿化的方式补偿施工期损失的生物量，整体植物配置以乡土树种为主，尽量选择当地优良的乡土植物和先锋植物，加快草地、灌丛转换为乔木林带，选择植物种类时不仅要考虑经济价值高，更主要是植物的多种效益，主要为抗病虫害以及具有较高经济价值的树种，也可以配合旅游开发建设一些采摘林。 ③植物种类及区系的影响分析 项目绿化工程采用乡土植被为主植物，广泛种植常见种、广布种和栽培种，配置采取“乔、灌、花、草、藤”复合结构，有助于项目区生物多样性的恢复。经过一定时间的恢复之后，人工植被演替成次生植被，可进一步恢复项目区生物多样性。 （3）运营期对动物的影响 项目运营期对动物的影响主要是景区噪声、路面振动及路面径流污染物等对动物的生存环境造成污染，降低了动物生存环境的质量，但影响有限。 （4）运营期对景观格局的影响 运营期项目对景观的影响主要包括景区景点景观和广场景观。 项目严格治理旅游环境，深入合理挖掘景区资源，展现区域特色，景区景点经修复、点缀后，形成优美的自然景观和规范的人文景观，有利于景区景观的改善。 区内道路视野开阔，布局合理、线形流畅，随着道路景观工程的实施，道路沿线的景观将得到恢复，景区景观将得到更大提高。 可见，项目影响的景观为自然景观，土石方开挖破坏原有的地貌及生物景观、山体景观，使这些景观由自然景观向人工景观转化，形成更适宜游客休闲度假的旅游区。 综合分析，项目营运过程中，景区内动植物种类和数量有所增加，生态系统更加完整稳定，抗干扰能力更强，由于植被的增加，景区内水土流失情况得到进一步控制，项目营运对环境影响很小，在一定程度上起到了积极效应；但项目建设产生的生态效益和环境效益不明显，评价建议建设单位注重生态保护，坚持长期的植树造林活动，有利于改善区域生态环境状况。 6、基本农田保护措施 项目占地范围内涉及基本农田，环评要求项目坚决不占用基本农田，合理避让基本农田，不改变基本农田使用性质，仍用于种植水稻及油菜等，坚决要求农作物生产力不降低，并做好基本农田的保护。 7、风险环境保护措施 当危废暂存间废机油发生泄漏时，使用托盘对遗撒的废机油进行收集，将其再装入安全桶中，使用消防沙、锯末等吸附材料对危废暂存间地面遗留的废油进行收集，消防废沙、废锯末等吸附材料按照危险进行处置。 8、监测计划 建设单位参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响开展监测（见表5-1）。监测点的选取、监测项目、监测周期及监测方法的确定参照执行国家有关技术标准和规范。该监测可委托当地有资质监测部门进行。项目监测计划见下表。 表5-1 监测计划一览表 项目 监测因子 监测地点 监测频次 控制指标 废气 油烟 油烟净化器进口、出口各设一个监测点 每半年一次 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准 氨、硫化氢 上风向1个点，下风向3个点 每半年一次 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关环境标准 噪声 Leq(A) 东、西、南、北场界及敏感点各设1个监测点 每季度一次 各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其他 | / |
| 环保投资 | 该工程总投资80000万元，其中环保投资1086.7万元，占总投资的1.36%；具体环保投资情况见表5-2。 表5-2 环保投资一览表 项目 污染源 名称 数量 投资估算 (万元) 施工期 废气 施工粉尘 材料遮盖、施工区域定期洒水 / 10 废水 施工废水 临时沉淀池 / 5 运营期 废气 餐饮油烟 油烟净化器 4套 20 垃圾收集点 喷洒除臭剂、机械通风等措施 3套 6 柴油发电机燃烧废气 使用0#普通柴油，备用发电机排烟管道 1套 0.2 废水 员工生活污水及游客废水 2m3隔油池（4个）+210m3化粪池（9座10m3，4座30m3） / 60 吸污车 1台 20 噪声 设备运行噪声 合理布局、隔声、减震、消声等措施 若干 4 固废 废油脂 废油脂收集箱 3个 1 餐厨垃圾 餐厨垃圾收集桶 若干 1 畜禽粪便 密封畜禽粪便堆存区 1座 2 生活垃圾 垃圾收集桶 若干 1 化肥包装袋、农药瓶罐 一般固废暂存间 1座 0.5 废机油 危废暂存间 1座 1 生态 环境 水土保持工程 / 200 绿化工程、生态保护措施 / 755 共计 1086.7 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 修建道路时减少植被的破坏和扰动土地的面积，遇到乔木应尽可能移栽；合理安排施工工期，尽可能的减少施工影响范围；对施工过程中产生的弃土、弃石合理处置 | 建筑垃圾清运，土地平整，进行绿化 | 项目主要采用组团景观绿化，建设多层次绿化带。在景区内进行绿化栽种，预计项目主要栽种常绿乔木、落叶开花乔木、灌木及地被等，创造优美的人工景观。 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期产生的施工废水经沉淀处理后回用于施工工地，不外排；施工生活污水经临时旱厕处理后定期清掏，外运肥田。 | 不乱排乱倒、污染环境 | 运营期产生的员工及游客生活污水通过化粪池预处理，通过吸污车定期抽出，用于肥田 | 9×10m3+4×30m3化粪池，并做防渗 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理布局、加强管理；选用低噪设备，保证设备正常运转；合理选择运输路线和运输时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 选用合理位置布置设备间，设置基础减震、软连接等措施 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 封闭或采取绿网覆盖施工暂存土石方；增加场内运输通道的清扫频次等；施工机械采用轻质柴油，选用符合环保要求的施工设备。 | 《施工场界扬尘排放标准》(DB61/1078-2017) | 垃圾收集点：设置在远离人群的地方，并进行封闭管理，定期清运、日产日清；萌宠农场：设置10m3密封的粪便堆存处，并远离人群，及时清运 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界排放标准限值 |
|  |  |  | 设置油烟净化器，餐饮油烟经各自屋顶排放。 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
| 固体废物 | 施工建筑垃圾回用于厂区基建，不能利用的施工垃圾运往按指定建筑垃圾堆场合理处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门处置 | 处置率100% | 餐厨垃圾：由专门收集餐饮废物的单位每日清运 | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 |
|  |  |  | 废油脂：由有资质废油脂回收单位回收处置 |  |
|  |  |  | 畜禽粪便：收集后用于蔬菜及果树施肥 |  |
|  |  |  | 秸秆等农作物废弃物：对其进行沤肥处理后，用作有机肥料 |  |
|  |  |  | 化肥包装袋、农药瓶罐：收集后，定期交由物资回收部门处理 |  |
|  |  |  | 生活垃圾：交由环卫部门定期清运处置 |  |
|  |  |  | 废机油：暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定及其修改单 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 危废暂存间防渗 | 满足防渗标准 |
| 环境监测 | / | / | 油烟：油烟净化器进口、出口各设一个监测点 | 每半年一次 |
|  |  |  | 氨、硫化氢：上风向1个点，下风向3个点 | 每半年一次 |
|  |  |  | 噪声：东、西、南、北场界及敏感点各设1个监测点 | 每季度一次 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目的建设符合国家产业政策和地方产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。